## Slide 1
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
PARADOX LÍNEA SPECTRA
BIENVENIDOS

## Slide 2
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
TEMARIO
Línea SP: Características y especificaciones.
Sistema modular.
Zonas en placa / Doblado de zonas y RFL.
Tipos de zonas y armado.
Zona como llave.
Salidas programables (PGM)
Sirena.
Bus de datos, cableado y consumo.
Programación del panel.
Softwares de instaladores y usuarios.
Tecnologías de sensores.

## Slide 3
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
SP4000 (4 zonas / 1 pgm)
SP5500 (5 zonas / 2 pgm + 2)
-SP5500+
SP6000 (8 zonas / 2 pgm)
- SP6000+
SP7000 (16 zonas / 4 pgm)
-SP7000+
2 PARTICIONES
32 ZONAS
16 PGMS
32 USUARIOS
15 TECLADOS
32 REMOTOS

## Slide 4
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
SISTEMA MODULAR
TECLADOS
EXPANSORES DE ZONA
REMOTOS
EXPANSORES DE PGM
COMUNICADORES
SENSORES
RECEPTORAS
SIRENAS

## Slide 5
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
ZONAS EN PLACA / DOBLADO Y RFL
SP5500
PARALELO
SERIE

## Slide 6
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
TIPOS DE ZONAS Y ARMADO
Tipos de zonas:
Retardos de entrada.
Seguimiento.
Instantaneas.
24 horas.
- Avisador.
- Alarma, atraco, gas, calor, agua, frío.
- Pánico.
Zonas de fuego.
- Instantaneas.
- Con retardo.
- Silenciosas.
Zonas inteligentes.
Zona como llave.
- Sostenida.
- Momentanea.
Tipos de armado:
Total.
Noche.
Casa.
Forzado.

## Slide 7
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
ZONA COMO LLAVE Y FUEGO
- Las zonas como llave nos permiten armar/desarmar el panel realizando un contacto a tierra entre la bornera de zona y común con una resistencia en paralelo.
- Solo es posible utilizar las zonas cableadas de la central, además, la entrada utilizada como llave no se puede duplicar.
- Las zonas como fuego son normalmente abiertas y requieren de una RFL. No se pueden duplicar, pero sí se pueden cascadear los sensores de humo.

## Slide 8
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
SALIDAS PROGRAMABLES (PGM)
La salida de tensión de las pgms es de 100mA.
Realizan un contacto a negativo cuando se cierran (modificable).
Pueden modificar el estado de la misma (NO/NC).
Se pueden desactivar por tiempo o evento específico.

## Slide 9
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
SIRENA
La salida “BELL” se apaga si la corriente excede los 3A.
La suma de flujo de corriente entre BELL y AUX debe ser limitado a 1.3A. Exceder el límite apaga el sistema completo.
El panel SP4000 dispara por positivo, los otros paneles de la misma línea disparan por negativo.
Las sirenas de la línea paradox son inalámbricas, sin embargo, en las borneras se puede conectar sirenas genéricas a través del siguiente esquema:

## Slide 10
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
BUS DE DATOS, CABLEADO Y CONSUMO
SP
230m (750ft)
La distancia de los modulos y cableado afectará en el consumo del panel y cuánto puede otorgar la salida Auxiliar del mismo.
El consumo típico para la borneras AUX es de 600 mA, como máximo en 700 mA, si excede los 1.1A, la alarma se apaga por completo.
Se recomienda utilizar modulos que aíslen el bus para conectar con los sensores que se encuentran en remoto.
Para controlar el consumo, se sugieren las fuentes auxiliares supervisadas, como no supervisadas.
PS817
PS25 (supervisada)

## Slide 11
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
PROGRAMACIÓN DEL PANEL
Programación a través de softwares instaladores:
- [910] ID de la central.
- [911] Contraseña de PC.

## Slide 12
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
SOFTWARES DE INSTALADORES/USUARIOS
BabyWare
Última versión disponible
5.6.25
InField
Ultima versión disponible
5.6.20
Última versión disponible
1.1.2
InsiteGold
Última versión disponible
2.9.8

## Slide 13
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
TECNOLOGÍA DE SENSORES
PIR (PASIVE INFRARRED) – Detección por infrarrojo
DUAL PIR – Entrelazado de bandas de detección
ANTIMASKING – Detección por enmascaramiento
ZONA CERO / ZONA DE FLUENCIA/ ZONA DE GATEO – Cortina plana de detección
TECNOLOGIA MIRONEL – Lentes fresnel y espejos internos
MICROONDAS – Detección por microondas

## Slide 14
+5411 5628.1700
soporte@fiesa.com.ar
PARADOX LÍNEA SPECTRA
¡GRACIAS!